## Slide 1
Elaborado por: Marialle Prentice
Arquitecta
Pilar Peña
Especialista en GRD y Discapacidad

## Slide 2
UNIDAD DE VIVIENDA INICIAL - UVI
PARIHUELAS
Separación entre las tablas no deben ser mayor a 13 mm.
Art. 5°
RAMPA
Implementar una rampa de ingreso, a menor desnivel es menor la longitud.
Art. 9°
BARANDA
Implementar una rampa de ingreso, a menor desnivel es menor el % de la pendiente.
Art. 10°
PUERTA interior
Ancho mínimo de 0.90 m.
Art. 8°
PUERTA exterior
Art. 8°
Ancho mínimo de 1.20 m.
INTERRUPTOR
Instalación máxima de 1.35 m. de altura. (Altura máxima de alcance o manipulación de objetos).
Art. 12° y Art. 14°

## Slide 3
RAMPA
Implementar una rampa de ingreso, a menor desnivel es menor la longitud.
Art. 9°
PUERTA exterior
Ancho mínimo de 1.20 m.
Art. 8°
PUERTA exterior
Ancho mínimo de 1.20 m.
Art. 8°
PUERTA interior
Art. 8°
Ancho mínimo de 0.90 m.
BARRAS DE APOYO
Art. 15° (f)
Ancho mínimo de 1.20 m.
INODORO
Altura a 45 cm.
Art. 15° (b)
CUBÍCULO
Art. 15° (b)
Dimensiones mínimas de 1.00 x 2.00 m.
TABLERO
Altura a la superficie superior a 85 cm, y el espacio inferior libre de obstáculos a 75 cm.
Art. 15° (a)
ACCESORIOS
Jabonera, papelera y secadora de mano, debe estar a una altura no mayor a 1.35 m.
Art. 15° (f)
GRIFERÍA
Art. 15° (a)
Debe ser de comando electrónico, cierre automático o tipo aleta.
DUCHA
Art. 15° (e)
Dimensiones mínimas de 0.90 x 0.90 m.
ESPACIO ADYACENTE
Art. 15° (e)
Dimensiones mínimas de 1.50 x 1.50 m, que permita la aproximación de una silla de ruedas.
SARDINEL
Art. 15° (a)
NO debe llevar sardinel, podrá existir un chaflán de 13mm. como máximo.
Dice: “inodoro para discapacitados” (MVCS), debe decir: inodoro para personas con discapacidad”(Conadis)

## Slide 4
TABLERO
Altura a la superficie superior a 85 cm, y el espacio inferior libre de obstáculos a 75 cm.
Art. 15° (a)
GRIFERÍA
Art. 15° (a)
Debe ser de comando electrónico, cierre automático o tipo aleta.
DUCHA
Art. 15° (e)
Dimensiones mínimas de 0.90 x 0.90 m.
ESPACIO ADYACENTE
Art. 15° (e)
Dimensiones mínimas de 1.50 x 1.50 m, que permita la aproximación de una silla de ruedas.
SARDINEL
Art. 15° (a)
NO debe llevar sardinel, podrá existir un chaflán de 13mm. como máximo.